| INSTRUKCJA MONTAŻU Dachówka blaszana "OLA" może być stosowana na dachy o pochyleniu połaci nie mniejszym niż 14o. Przed zamówieniem materiału najlepiej jest zdjąć wymiary z przygotowanej więźby. Pozwala na to krótki termin realizacji zamówienia, a wymiary określone w projekcie architektonicznym nie zawsze zgodne są z rzeczywistymi. Cięcie arkuszy na zamówione długości nie uwzględnia skosów, dlatego też właściciele dachów kopertowych, lub/i z dużą ilością jaskółek muszą się liczyć z odpadem uzależnionym od stopnia skomplikowania dachu. 1.Zamówienie: Dachówkę blaszaną "OLA" można zamawiać w długościach od 0,84 m do do 5,74 m w dowolnym wymiarze, przy czym arkusze "modułowe" obejmują wielokrotność 0,35m (jeden moduł) powiększoną o 0,14 m. W przypadku krokwi dłuższych niż 5,75m stosuje się łączenie arkuszy, przy czym długość zamawiana np. 7,57 jest automatycznie dzielona mniej więcej w połowie, z zastrzeżeniem, iż dolny arkusz (okapowy) musi być arkuszem modułowym- 3,64 zaś górny (kalenicowy) jest pozostałością podzielonej krokwi z dodaniem 14 cm na zakładkę. Istnieje możliwość dzielenia arkuszy w miejscu wytyczonym przez odbiorcę, w zakresach wyznaczanym przez skok modułu. Nie zaleca się stosowania w jednym odcinku arkuszy dłuższych niż 5,74 m ze względu na rozszerzalność materiału pod wpływem temperatur, a także możliwość uszkodzenia podczas przemieszczania, mocowania i obróbki. |  |
| --- | --- |
| 2.Transport i składowanie: Samochody używane do przewozu powinny mieć skrzynię dostosowaną do długości arkuszy, które powinny być mocno spięte w jedną paczkę, aby nie dochodziło do otarć powłoki. Przenosząc arkusze przy rozładunku ręcznym należy tak dobrać ilość osób, aby zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się (Rys. 1) chwytając je w miejscach przetłoczeń, gdzie mają największą sztywność (Rys. 2). |  |

Rys.1

Rys.2

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przez dłuższy okres czasu  należy:

- jeżeli jest- bezwzględnie usunąć folię ochronną

- składować materiał w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących materiałów

- ułożyć arkusze z lekkim spadkiem na podporach min.20cm od podłoża i nie rzadziej jak 0,80m, stosując przekładki między arkuszami.

Czas od momentu zakupu do zamontowania arkuszy należy skrócić do niezbędnego minimum, w zasadzie nie powinien być dłuższy niż 2 tygodnie.

3.Montaż:

Powszechne w chwili obecnej jest stosowanie folii paroprzepuszczalnych z zastosowaniem łat i kontrłat (Rys. 3). Zapewnia to właściwą wentylację połaci i zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Spotyka się także odeskowane dachy pokryte papą, a ponieważ absolutnie nie powinna stykać ona się bezpośrednio z blachą, należy w takich wypadkach kłaść arkusze na konstrukcji z łat i kontrłat traktując papę jak folię. Przy małym spadku połaci dachu dobrze jest zagęścić kontrłaty w dolnych partiach, by zmniejszyć obciążenie zalegającego śniegu. Łaty muszą być przybijane dokładnie, w równych odstępach tak by podpierały blachę w jej najniższym punkcie.

| Rys.3 |  |
| --- | --- |

Mocowanie pierwszej łaty uzależnione jest od szerokości rynny i spadku dachu, jednak musi być ona grubsza o 1,7 cm by zniwelować skok przetłoczenia. Można to uzyskać stosując klocki dystansowe (Rys. 3). Dolna krawędź dachówki blaszanej powinna sięgać 1/3 szerokości rynny, chyba, że nie będą montowane żadne bariery śniegowe. Jeżeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamiętać o tym by zamontować go w sposób umożliwiający odprowadzanie z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw "na sucho" trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy (Rys. 4). Podkładając kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod spód mocujemy je krótkimi wkrętami 20 mm pod przetłoczeniem, na każdym module.

Rys.4

Robiąc to lekko pod kątem maskujemy je- co znakomicie poprawia wygląd i estetykę wykonania (Rys. 5). Taki sposób układania arkuszy sprawia, iż blacha samym swym ciężarem zatrzaskuje się na przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry. Zmniejsza to też liczbę pracowników muszących uczestniczyć w tej operacji. Dopiero tak połączone arkusze mocujemy do łat właściwymi wkrętami (35 mm) w sposób pokazany na Rys. 5. Średnie zużycie wkrętów to ok. 6- 7 szt./m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasadki magnetycznej wkrętarki akumulatorowej lub wiertarki. Szczelność połączenia gwarantują wkręty posiadające uszczelkę z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkręta powinna wyjść nieco poza obręb podkładki. Uwaga - zawsze należy ściągnąć folię ochronną przed przykręcaniem wkrętów, w przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelności!

Rys.5 Gąsiory mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uprzednio uszczelki profilowane, uniwersalne (Rys. 6).

Rys.6

Zastosowanie śniegołapów  na dachach o znacznym nachyleniu połaci (Rys. 7) pozwala uniknąć wiosną naprawy systemu rynnowego i likwiduje niebezpieczeństwo zsunięcia się śniegu na przechodzące osoby.

Rys.7

Doświadczeni wykonawcy mają indywidualne rozwiązania akceptowane przez producenta.

| 4.Cięcie blachy: Niedopuszczalne jest używanie w tym celu narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki kątowe (Rys. 8). Powoduje to uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej, w następstwie czego rozpoczyna się proces korozji, który przyspieszają gorące opiłki wtapiające się w powierzchnię arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne (Nibbler- Rys. 9), lub na małych odcinkach nożyce ręczne. |  |
| --- | --- |

Rys.8

Rys.9 Docinając arkusze w "koszu" (Rys. 10) należy pamiętać o pozostawieniu 4- 6 cm luzu na stronę, uzależnionego od spadku dachu i rodzaju zastosowanej rynny koszowej. Rys.10

5.Chodzenie po dachu: Montaż winien zostać zorganizowany tak, by jak najmniej chodzić po zamocowanych już arkuszach. Gdy zachodzi taka konieczność należy stawiać stopy w "dnie fali" (Rys. 11), uważając czy w podeszwach nie ma pozostałości po cięciu i obróbce blachy, które mogłyby uszkodzić powłokę organiczną. Po zakończeniu montażu należy oczyścić połać z wszelkich opiłków, gwoździ i innych elementów, których pozostawienie skutkuje powstaniem w takich miejscach ognisk korozji.

Rys.11

| 6.Zaprawki: W przypadku drobnych uszkodzeń powłoki powstałych podczas montażu i obróbki można je zaprawić lakierem w sprayu lub w sztyfcie, dostępnym w naszej ofercie. Niniejsza instrukcja zawiera ogólne wskazówki dotyczące prawidłowego montażu blach dachówkowych. Zaleca się aby osoby nie posiadające doświadczenia praktycznego w zakresie montażu pokryć dachowych zleciły wykonanie pokrycia wykwalifikowanym brygadom dekarskim. |  |
| --- | --- |